Product Specifications

Наименование: RGB Remote controller 6Key 12V/24V

Общая информация

RGB 6Key 12V/24V представляет собой компактный пульт дистанционного управления, совместимый с рядом светильников, где в качестве источника света выступают лампы LED: точечные светильники, гибкие светодиодные ленты, светильники для освещения стен (Wall Washer), светодиодные «занавеси» и т.д. Прибор прост в установке и эксплуатации. Контроллер поддерживает такие режимы работы LED, как резкая и плавная смена цветов, стробоскопические импульсы и другие.

Технические характеристики

● Рабочая температура: -20-60˚С

● Напряжение на выходе: 5В, 12В ,18В, 24В постоянного тока, опционально (указать при заказе необходимое напряжение)

● Вывод: 3 канала

● Способ подключения: common anode

● Внешние габариты: L89ΧW70ΧH28 мм

● Габариты упаковки: L145ΧW95ΧH50 мм

● Вес нетто: 160 гр.

● Вес брутто: 195 гр.

● Потребляемая мощность в статичном состоянии: <1Вт

● Выходной ток: <4A (на каждый канал)

● Мощность на выходе: 5В:<60Вт,  12В:<144Вт,  24В:<288Вт

Характеристики интерфейса

Интерфейс электропитания:

Соединительный кабель – два провода в цветной оплетке: коричневый→ +  синий→ ―

Интерфейс нагрузки:

Соединительный кабель – четыре провода в цветной оплетке: черный→ +  коричневый→R

желтый→G   синий→B

Инструкция к эксплуатации

- Первым подключать кабель нагрузки, вторым – силовой кабель; Перед включением прибора в сеть исключите возможность короткого замыкания;

2.  На контрольной панели прибора предусмотрено шесть кнопок, выполняющих следующие функции:

ON/OFF: включение / выключение;

MODE:  кнопка управления режимами смены цветов (21 режим);

B+: кнопка управления яркостью. Одно нажатие  увеличивает яркость на 1 уровень, всего предусмотрено 256 уровней;

B-: кнопка управления яркостью. Одно нажатие уменьшает яркость на 1 уровень;

S+: кнопка управления скоростью смены цветов. Одно нажатие  увеличивает скорость на 1 уровень, всего предусмотрено 100 уровней;

S-: кнопка управления скоростью смены цветов. Одно нажатие  уменьшает скорость на 1 уровень.

3. Стандартные режимы смены цветов:

| No | Режим | Примечания | No | Режим | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Статичный красный | Яркость регулируется, скорость НЕ регулируется | 12 | Стробоскопический импульс красного | Регулируется как яркость, так и скорость |
| 2 | Статичный синий |  | 13 | Стробоскопический импульс синего |  |
| 3 | Статичный фиолетовый |  | 14 | Стробоскопический импульс фиолетового |  |
| 4 | Статичный зеленый |  | 15 | Стробоскопический импульс зеленого |  |
| 5 | Статичный желтый |  | 16 | Стробоскопический импульс желтого |  |
| 6 | Статичный голубой |  | 17 | Стробоскопический импульс голубого |  |
| 7 | Статичный белый |  | 18 | Стробоскопический импульс белого |  |
| 8 | Резкая смена трех цветов | Регулируется как яркость, так и скорость | 19 | Перекрестное затухание R/B | Регулируется скорость, яркость НЕ регулируется |
| 9 | Резкая смена семи цветов |  | 20 | Перекрестное затухание B/G |  |
| 10 | Плавная смена трех цветов | Регулируется скорость, яркость НЕ регулируется | 21 | Перекрестное затухание G/R |  |
| 11 | Плавная смена семи цветов |  |  |  |  |

Стандартное подключение